Synthese van Aspirine

Benodigdheden:

- Droog salicylzuur

- Ethaanzuuranhydride (14 mL)

- Geconcentreerd zwavelzuur

- Spuitfles met water

- IJs (50 mL)

- Erlenmeyer van minimaal 250 mL

- Weegschaal

- Pasteurpipet

- Handschoenen

- Maatcilinder van 100 mL

- Warm waterbad van ongeveer 60°C

- Roerstaaf

- Opstelling voor vacuümfiltratie (inclusief filtreerpapier)

Voorschrift:

- Weeg 10 gram droog salicylzuur af in een erlenmeyer van tenminste 250 mL.

- Voeg 14 mL ethaanzuuranhydride toe aan het salicylzuur.

- Doe handschoenen aan.

- Voeg ongeveer 5 druppels geconcentreerd zwavelzuur toe aan het reactiemengsel in de erlenmeyer.

- Verwarm de erlenmeyer in het waterbad voor 15 minuten.

- Voeg 100 mL koud water en 50 ml ijs toe aan de erlenmeyer. 
* Er ontstaat een neerslag.

- Sluit de gehele vacuümfiltratie- opstelling aan en doe het filtreerpapiertje in de trechter.

- Roer het reactiemengsel goed door.

- Giet het reactiemengsel op het filtreerpapier in de trechter.

- Zet de vacuümfiltratie- opstelling aan en wacht tot de aspirine vrijwel helemaal droog is gefiltreerd.

Voor een demonstratie-proef is bovenstaande waarschijnlijk voldoende. Je kunt er ook voor kiezen om het proces van herkristallisatie te laten zien voor het verwijderen van aanwezige verontreinigingen in de aspirine. Zorg voor de benodigdheden hieronder en volg dan de gegeven stappen.

Benodigdheden:

- Ethanol (30 mL, 35°C)

- Water (75 mL, 40°C)

- Erlenmeyer van minimaal 250 mL

- Maatcilinder van 100 mL

- Waterbad van ongeveer 60°C

- Opstelling voor vacuümfiltratie (inclusief filtreerpapier)

Voorschrift:

- Los de droge aspirine op in 30 mL ethanol van ongeveer 35°C.

- Voeg 75 mL water van ongeveer 40°C toe.

* Als er een neerslag ontstaat, verwarm dan het geheel in het waterbad van 60°C tot alle neerslag is opgelost.

3. Laat de oplossing langzaam afkoelen.

* Er ontstaat een neerslag van aspirine.

4. Pak een nieuw filtreerpapiertje en doe dit in de trechter van de vacuümfiltratie- opstelling.

5. Giet het reactiemengsel op het filtreerpapier en filtreer de aspirine tot het vrijwel droog is.

6. Weeg eventueel de aspirine af, zodat leerlingen de opbrengst kunnen berekenen.