Zonnebloem Power

Als je met de auto rijdt dan heb je brandstof nodig. Als brandstof wordt tegenwoordig vooral gebruik gemaakt van producten die uit olie worden gemaakt, zoals diesel en benzine. In de toekomst is het maar de vraag of er nog wel genoeg olie is om alle auto’s van brandstof te voorzien. Dit komt omdat de olie velden langzaam maar zeker leeg raken. Een tweede nadeel van deze vorm van brandstoffen is dat bij de verbranding veel CO2 ontstaat. De toename van CO2 in de atmosfeer wordt gezien als één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatsverandering.

Nu kun je wel denken: ik vindt het niet erg als het in Nederland een beetje warmer wordt, maar als de temperatuur te veel stijgt verdwijnt een groot gedeelte van Nederland in de zee. Je zult wel begrijpen dat om in de toekomst nog auto te kunnen rijden, zonder natte voeten te krijgen, we een vervanger voor diesel en benzine moeten vinden. Biodiesel is één van de mogelijke vervangers en vandaag gaan jullie dit maken.

Wat heb je nodig?

- Fles zonnebloemolie

- Spiritus

- Natrium hydroxide korrels (caustic soda korrels) bijvoorbeeld in gootsteenontstopper (let op: niet een vloeibare variant nemen!)

- Glazen fles of pot met schroefdop

- Thermometer

- Warmhoudplaat, elektrisch of op gas

- Maatcilinder

- Water

- Bekerglas

- Goede weegschaal of balans

- Plastic of glazen pipet.

Wat moet je doen?

- Weeg 1 g natrium hydroxide korrels af en doe het in de fles.

- Voeg 42,5 ml spiritus toe.

- Schroef de deksel op de fles en schud totdat de korrels zijn opgelost.

- Verwarm 250 ml zonnebloemolie in het bekerglas tot 60 °C. Als je de olie per ongeluk te heet laat worden: laten afkoelen totdat de temperatuur 60 °C is geworden.

- Wanneer de olie op temperatuur is giet je deze bij de oplossing en sluit je de fles goed af.

- Schud de fles krachtig gedurende 1 minuut.

- Zet de fles op een tafel en laat deze staan totdat je na een korte tijd vaag drie lagen ziet ontstaan.

- Draai de dop van de fles en druppel met de pipet voorzichtig wat water in de fles. Pas op dat je de druppels niet te snel achter elkaar of van een te grote hoogte laat vallen.

- Blijf druppelen tot dat de bovenste laag doorzichtig is geworden.

- De grote bovenste laag is de biodiesel.

Meer weten?

Spiritus is een mengsel van verschillende alcoholen (o.a. ethanol en methanol) en een kleurstof. Het maken van biodiesel gebeurt in twee stappen. Eerst wordt de olie afgebroken door de gootsteenontstopper. Bij de verbreking komen vetzuren ( triglyceriden) en glycerol vrij. Vervolgens wordt een gedeelte van de alcohol en een gedeelte van het vet samengevoegd.

Meer doen?

Let op: Je kunt ook meer of minder maken zolang de verhoudingen maar gelijk blijven. Wil je bijvoorbeeld 50 ml maken dan gebruik je 0,2 g natrium hydroxide korrels, 50 ml olie en 8,5 ml spiritus.

Wat denk jij, zou biodiesel echt de oplossing zijn voor het klimaatprobleem en het tekort aan olie waar we in de toekomst mee te maken krijgen?

Bekijk het filmpje “rijden op slaolie”: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071113_koolzaad01

En een NOS uitzending over biobrandstof: http://www.teleblik.nl/media/5414732

Sport, spel of ontspanning?

Welke bloem is dit? Los de rekensommen op en zet de bloemblaadjes op de goede plek.

Let op veiligheid!

Spiritus en methanol zijn giftig en brandbaar. Natrium hydroxide is zeer bijtend, vermijd huidcontact. Mocht de natrium hydroxide toch in contact met je huid komen, onmiddellijk afspoelen met veel water.

Extra informatie (voor docenten en bij +opdracht):

Methanol kun je kopen via online drogisterijen of in hobby winkels waar je ook radiografisch bestuurbare vliegtuigen en helikopters die op diesel lopen kunt kopen.

Als je biodiesel met spiritus maakt is het verschil tussen de lagen het duidelijkst te zien (door de kleurstof), maar je kunt ook methanol gebruiken.

Links en bronnen:

Uitleg en toelichting:

http://www.thuisexperimenteren.nl/science/biobrandstof/biobrandstof.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiesel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Transesterificatie

Achtergrondinformatie:

http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=klimaatverandering

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstoffen

http://www.energieportal.nl/Newsflash/Newsflash/Biobrandstoffen-klimaat-en-natuurlijke-hulpbronnen-5648.html

Uiteraard is door C3 veel zorg aan dit voorschrift besteed. C3 aanvaardt echter geen

aansprakelijkheid voor schade die eventueel is ontstaan bij het uitvoeren van deze proeven. Kijk voor meer informatie op www.C3.nl.