#### Zelfherstellende lak

Praktische voorbereiding van materialen
Op het moment is er nog geen verf op de markt waarvan de zelfherstellende eigenschappen duidelijk zichtbaar zijn. Diepe krassen of beschadigingen blijven nog aanwezig. Wel zijn er blanke verven die geringe beschadigingen aan het oppervlak zelf herstellen. 
Het bevindt zich nog in een ontwikkel stadium. De eerste toepassingen in een zelfherstellende blanke laklaag die over de verflaag wordt aangebracht komen net uit. 

De blanke verf die bij dit experiment nodig is ter beschikking gesteld door Akzo Nobel. Ze zijn te bestellen via Stichting C3. Contactpersoon is Pauline Sloet tot Everlo. 
Gegevens: 
telefoonnummer:      070 337 87 82
e-mail:                    psloet@c3.nl
Je krijgt dan een setje aangeleverd dat bestaat uit:
•    150 mL Clearcoat A + 100 mL verharder A
•    150 mL Clearcoat B + 100 mL verharder B 
•    Brief met instructies.
De A combinatie levert de wat hardere krasgevoelige verffilm op; de B combinatie levert de iets zachtere maar krasherstellende verffilm op.
Het aanbrengen van de verffilm moet gebeuren in de zuurkast en een bepaalde tijd uitharden. Het is dus aan te bevelen dat de plaatjes met de verffilm door de TOA van te voren worden aangemaakt.
Als ondergrond is er geëxperimenteerd met objectglaasjes en zogenaamd zwart staal. Omdat het gaat om geringe beschadigingen die moeilijker zichtbaar zijn gaat mijn voorkeur uit naar zwart staal. Dit metaal kleurt na aanbrengen van de verffilm zwart waardoor de beschadigingen beter zichtbaar zijn. Bovendien is het materiaal wat sterker en dus vaker te gebruiken. Het aanbrengen is met een kwast gebeurd. Je moet dit wel rustig doen en zorgen dat de ingesloten luchtbelletjes verdwijnen, zodat een mooie egale laag verkregen wordt. De luchtbelletjes blijven bij het uitharden anders in de laag zitten.
Als materiaal om beschadigingen mee aan te brengen kunt je natuurlijk zelf experimenteren. Wat goed werkt en ook goed zichtbaar is na aanbrengen van de beschadiging, iIs een hol metalen buisje dat gebruikt wordt om gaten in kurken te stansen. 
Het is zeker aan te bevelen dat je eerst zelf ook wat experimenteert met beschadigingen zodat je weet wat werkt en wat niet. Indien de beschadiging wat te diep is zal deze ook bij verffilm B niet verdwijnen.
Hopelijk komen er in de toekomst snel meer mogelijkheden voor experimenten met verven die meer zelfherstellende werking vertonen en we de leerlingen meer kunnen verbazen.

Vragen en antwoorden Zelfherstellende verf
1.    Bindmiddel; 
Bestaat uit polymeren en vormt het hoofdbestanddeel van de uiteindelijke verflaag. Het bindmiddel bepaalt de: glans, hardheid, elasticiteit, watervastheid en duurzaamheid van de verf.
    Oplosmiddel;
Het soort oplosmiddel en de hoeveelheid bepalen de verwerkbaarheid van de verf. Zoals de strijkbaarheid en het vloeigedrag. Na het aanbrengen verdampt het oplosmiddel.
    Pigment;
Kleurstoffen die de verf zijn uiteindelijke kleur geven. Het pigment zit in de uiteindelijke verflaag egaal verdeeld tussen het polymeer. Naast de kleur heeft het pigment invloed op de dekkracht, lichtechtheid en duurzaamheid van de verf.
2.    Een thermoplast bestaat uit vele afzonderlijke polymeermoleculen. Bij temperatuurverhoging zijn ze vervormbaar (plastisch). Een thermoharder bestaat uit een groot polymeermolecuul in een groot netwerk met 
dwarsverbindingen. Bij temperatuurverhoging blijft het hard en stijf. Bij hoge temperatuur zal het ontleden.    
3.

4.    1.    Bescherming van onderliggend materiaal (bijvoorbeeld het roeten van ijzer tegengaan).
       2.     Verfraaiing (iets mooier maken)
       3.    Herkenbaarheid zoal bijvoorbeeld de verschillende vlaggen van landen.
5.    Ze hebben verschillende pigmenten aanwezig in bepaalde schilderijen onderzocht. 
Chemisch bepaald welk soort pigment het is en gekeken of die in de tijd dat Rembrand zijn schilderijen heeft gemaakt al bestonden.
6.     a.    Vroeger werden natuurlijke polymeren gebruikt zoals; eiwitten, plantenslijm en 
        zelfs bloed.
        Nu worden synthetische polymeren gebruikt, die in de chemische industrie 
        worden gemaakt.
    b.    Synthetische polymeren zijn goedkoper en in grotere hoeveelheden te maken. 
Bovendien kunnen ze zo gemaakt worden dat ze de juiste eigenschappen hebben voor de toepassing.
7.    a.    Een sneldrogende verf (lak) voor auto’s.
    b.    Een katalysator in de verf en UV-licht van bijvoorbeeld een zonnebank.
     c.    De katalysator wordt door het UV-licht geactiveerd. Deze zorgt ervoor dat de kleine moleculen een groot polymeer netwerk vormen. Er vindt dus reactie plaats, dus een chemisch drogende verf.
8.    a.    1. Eénmalig herstel op één plaats.
        2. Meervoudig herstel op één plaats.
b.    1. Nadeel:     een tweede kras op dezelfde plaats wordt niet hersteld.
    Voordeel:     het herstel vindt plaats zonder dat van buitenaf iets moet worden 
            gedaan.
    2. Nadeel:     voorlopig ziet het er zo uit dat het herstel allen kan plaatsvinden 
            als er     van buitenaf iets wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld 
            verwarmen.
    Voordeel:     op één plaats kunnen meerdere krassen hersteld worden.
9.    a.    De drie hoofdcomponenten voor verf: oplosmiddel, bindmiddel, pigment. 
        Daarnaast zal er dan als hulpstoffen een katalysator en lijmbolletjes met 
        monomeer moeten worden toegevoegd. 
b.    De lijmbolletjes met monomeer en katalysator zijn egaal (gelijkmatig) verdeeld over de verf, lak, als deze is opgedroogd. Indien een scheur ontstaat stroomt het monomeer uit de opengebarsten lijmbolletjes. Het monomeer komt in contact met de katalysator, waardoor het reageert tot een polymeer. Hierbij wordt het weer vast en hard. De scheur is dan gevuld met hetzelfde materiaal als de rest en is gedicht. (indien er kleur aanwezig is zal er in de lijmbolletjes ook pigment aanwezig moeten zijn om te zorgen voor kleuring van de scheur).
c.    De katalysator zorgt ervoor dat het monomeer ook bij lagere temperaturen al reageert tot een polymeer. Daardoor is er geen hulp van buitenaf nodig om de scheur te repareren.
10.    a.    Boven de glastemperatuur wordt een thermoplast vervormbaar. Het vertoont plastische eigenschappen.
b.    Onder de glastemperatuur hebben de grote polymeermoleculen een vaste plaats en kunnen niet bewegen. Boven de glastemperatuur kunnen delen van moleculen ten opzichte van elkaar bewegen. Het is dus vervormbaar.
c.    Boven de vloeitemperatuur gedraagt een polymeer zich als een vloeistof en vloeit als het ware uit. Er is dan geen sprake meer van een vaste plaats. (Als een verf bij deze temperatuur komt vloeit deze van het voorwerp af, dat is natuurlijk niet de bedoeling).
d.    Bij temperaturen boven de vloeitemperatuur kunnen hele polymeer moleculen langs elkaar bewegen. Ze trekken elkaar wel nog aan maar van een vaste plaats is helemaal geen sprake meer.
e.    Bij een thermoharder is geen sprake van losse grote polymeermoleculen. Het is een groot polymeernetwerk. Dus eigenlijk een groot netwerk van atomen een elkaar gebonden door atoombindingen. Hierbij is het niet mogelijk dat moleculen geheel of gedeeltelijk kunnen gaan bewegen. Niet vervormbaar. Boven een bepaalde temperatuur worden de atoombindingen verbroken en ontleed de stof.
11.    a.    De gebruikte verf zal een niet al te hoge glastemperatuur moeten hebben. 
            Zodra er een kras ontstaat zal deze boven de glastemperatuur gebracht moeten worden. Delen van de grote moleculen zullen zich dan in de scheur verplaatsen (bewegen). Als de kras vol is gelopen is er geen ruimte meer om verder te bewegen. Als de verf dan weer onder de glastemperatuur komt is de kras verdwenen en de verflaag hersteld.
b.    Omdat er verf verdwijnt bij het ontstaan van een kras zal de ontstane verflaag na herstel steeds iets minder dik worden. Het herstellend vermogen zal na een aantal krassen op een plaats op een bepaald moment een verflaag opleveren die niet dik genoeg is voor het gewenste effect.

Uiteraard is door C3 veel zorg aan dit voorschrift besteed. C3 aanvaardt echter geen

aansprakelijkheid voor schade die eventueel is ontstaan bij het uitvoeren van deze proeven. Kijk voor meer informatie op www.C3.nl.