Water zuiveren

| Om te voorkomen dat mensen ziek worden, zuiveren wij in Nederland ons drinkwater. Helaas is er niet overal op de wereld zo’n goed systeem als hier. En dus moeten mensen in arme landen vaak ver lopen om aan schoon drinkwater te komen. Wat ga je doen? Je gaat zelf water zuiveren. Dat doe je op twee manieren. |  |
| --- | --- |
| Vooraf Doel: Het zuiveren van water en het maken van een poster. Vorm: doe-opdracht Individueel / duo: individueel Tijd: 3 lesuren Doelgroep: BK / Met open armen de wereld tegemoet Differentiatie: Procestechniek Loopbaanperspectief: Als je meer wilt weten over beroepen die met deze opdracht te maken hebben, zoek dan op internet met de trefwoorden: analist of laborant. Bij jou in de buurt zou je kunnen werken bij: Dow, Delta en SNB. Resultaat: schoon water |
| Materialen en benodigdheden Opdracht 1 Water Inkt Zand Norit 200-capsule Let op: geen tablet! 2 koffiefilters Eetlepel 3 limonadeglazen Trechter Schaar | Opdracht 2 1 liter water uit de sloot of vijver 1 frisdrankfles (van 1-2 liter) op 1/3 van de onderkant doorgeknipt 1,5 kopje fijn zand 1,5 kopje grof zand 1 kopje met kleine kiezels 1 koffiefilter 1 elastiek |

Zuiveren met Norit Vul het glas met water. Doe 10 druppels inkt in het water. Doe er een eetlepel zand bij. Roer goed. Nu heb je vervuild water. Zet de trechter met de koffiefilter erin op een schoon glas. Schenk het vervuilde water in de filter en wacht tot alle vloeistof erdoorheen is gelopen. Nu is het zand eruit! Knip de Norit-capsule open en doe de inhoud in het gekleurde water. Roer goed. Zet de trechter met een schoon koffiefilter op het laatste schone glas. Schenk het water opnieuw door de filter in de trechter. Kijk wat er gebeurt! Zuiveren met zand Beschrijf hoe het sloot- of vijverwater eruitziet en hoe het ruikt. Maak een filter van de bovenkant van de fles waar de bodem van afgeknipt is. Doe dit als volgt (zie afbeelding rechts. Bind het koffiefilter met het elastiek om de hals van de fles. Stort een laag kiezels in dit filter. Voeg het grove zand toe. Voeg het fijne zand toe. Maak je zojuist gemaakte filter schoon door er voorzichtig drinkwater overheen te gieten. Ga hiermee door totdat het water dat door het filter is gelopen helder blijft. Gebruik de afgeknipte onderkant om het gezuiverde water in op te vangen. Gooi het water dat door het filter is gelopen weg. Giet de helft van je sloot- of vijverwater voorzichtig over de zelfgemaakte filter. Vang het water op dat door de filter heen loopt. Vergelijk het gefilterde en ongefilterde water. Heeft het filteren iets veranderd in hoe het water eruitziet en ruikt? Denk je dat het veilig is om het gezuiverde water te drinken? Licht je antwoord toe.

Opmerking voor de docent: Het is niet veilig om het water zo te drinken. Er zitten namelijk nog bacteriën in het water. Die moeten eerst worden gedood. Dat kan door het water te koken of door er chloor aan toe te voegen.

Uiteraard is door C3 veel zorg aan dit voorschrift besteed. C3 aanvaardt echter geen

aansprakelijkheid voor schade die eventueel is ontstaan bij het uitvoeren van deze proeven. Kijk voor meer informatie op www.C3.nl.