Scenario opdracht regionale wedstrijden Best Men.2006.

Peter Verbiest werkt al jaren als tekstschrijver bij een uitgeverij.

Hij wil echter voor zichzelf beginnen en ziet zijn kans schoon als het bedrijf waar hij nu werkt een aantal activiteiten afstoot welke hij kan overnemen als zelfstandig ondernemer.

Vanwege de kosten begint hij vanuit zijn eigen huis en wil de garage gaan gebruiken als kantoor.

Voorlopig werkt hij het eerste jaar alleen,daarna zal hij overwegen om een werknemer in dienst te nemen.

In de garage moet een werkhoek ingericht worden met een wandgootsysteem met contactdozen voor 230 volt en telefoon en PC aansluiting.

Deze contactdozen zijn verdeeld over 2 groepen,dit i.v.m. computergebruik.

De beveiliging d.m.v. installatieautomaten van 10 amp.wordt ingebouwd in de goot.

De voeding d.m.v. vult kabel 5-2.5 die in de meterkast aangesloten zit op een 3 fase automaat van 20 amp.(dit wordt in de opdracht niet uitgevoerd maar gesymboliseerd door een meter vult kabel aan te sluiten op de 2 automaten).

Tegenover deze werkhoek komt een plintgootsysteem met 2 kanalen,1 stuks contactdoos voor algemeen gebruik.

Vanuit dit plintgootsysteem komt een aftakking t.b.v. een wandc.doos voor de CV ketel en een wandcontactdoos die kan dienen als aansluitpunt voor een verlichtingsarmatuur boven de wastafel.

Ook moet er dus een wastafel komen en moet er een  verwarmingsradiator gemonteerd worden.

Deze wordt op de bestaande installatie aangesloten.zie voor gegevens over voormontage de materiaallijst.

Materialen installatietechniek:

Materialen installatietechniek   Regionale Best Men Award

Verwarming:

Voormontage:

Montagebeugel CV-ketel met

-     2 koppelingen 22 mm. knel voor aanvoer- en retourleidingen

- koppeling 15 mm. knel voor drinkwaterleiding

- koppeling 12 mm voor warmwaterleiding

- Opmerking: De inlaatcombunatie is in cv-ketel opgenomen

4 m. dunwandige stalen buis

4 beugels 22 mm

Opdracht:

2 T-stukken knel 22 x 15 x 22 mm.

Halve lengte dunwandige stalen buis 15 mm.

2 beugels 15 mm. met toebehoren

Dubbele beugel 15 mm. met toebehoeren

Radiatorophangbeugels voor grotere radiator ( minimaal 2 consoles en 2 zijvasthouders of gelijkwaardig b.v. J-beugels)

1/2" radiator ontluchter

1/2" vul/aftapkraan of 1/2" dop

1/2" x 15 knel radiatorkoppeling of voetafsluiter

1/2" x 15 knel (thermosstatische) radiatorkraan (haaks verkeerd) of recht met 1/2" bocht binnen/buiten.

1 radiator,graag een beetje modern design.

Sanitair:

Voormontage:

Wastafel

Wastafelbeugels of gelijkwaardig

2 meter PVC buis 50 mm.

3 beugels 50 mm.

Opdracht:

Bekersifon met 32 mm. verchroomde aansluitbuis.

Zadel 32 mm.

Knie/bocht 40 mm. 45 graden mof/spie

Rubberen inzetverloop 40 x 32 mm.

Stromings T-stuk 50 x 40 x 50 mm. 45 graden

Eindkap 50 mm

PVC-lijm

Water:

Voormontage:

2 meter 15 mm. koperen buis

3 beugels 15 mm.

Opdracht:

T-stuk 15 x 12 x 15 mm

1 lengte 12 mm. koperen buis

4 Beugels 12 mm

Wastafelkraan

2 Muurplaten 12 mm. x 3/8"

2 Hoekstopkranen 3/8"

Pakkingmateriaal b.v. teflontape

Materialen elektrotechnische installatietechniek:

| Naam | aantal in stuks of meter | artikelnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 lengtes goot met 2 kanalen type BRN PVC wit, | 4 | 840996 |  |
| 2 lengtes deksel voor idem, | 4 | 840910 |  |
| 2 lengtes tussenschot voor idem, | 4 | 100618 |  |
| 2 2 voudige w.c.d. units voor idem met kinderbeveiliging,(G4000), | 2 | 847827 |  |
| Afdekkap G4000 | 2 | 841818 |  |
| 1 PC,tel.unit voor RJ pluggen, | 1 | 820516 |  |
| 1 PC,tel.unit voor RJ pluggen, afdekkap | 1 | 848282 |  |
| 1 houder voor installatieautomaten, | 1 | 310543 |  |
| 2 installatieautomaten 10 amp. | 2 | MHS510 |  |
| 1 afdekplaat voor houder, | 1 | 839068 |  |
| Binnenhoek BRN | 1 | 844413 |  |
| Eindplaat | 2 | 844499 |  |
| Connector | 1 | 849562 |  |
| aansluitset | 1 | 859318 |  |
| SL20051 Ral 9001 Kanaal | 4 | 138307 |  |
| Binnenhoek SL | 1 | 105965 |  |
| Eindstuk rechts SL | 1 | 105996 |  |
| Eindstuk links SL | 1 | 106009 |  |
| Aftalstuk SL | 2 | 832267 |  |
| LF15015 | 6 | 140041 |  |
| Verlengstuk (NIET MOGELIJK) |  |  |  |
| Hoek (NIET MOGELIJK) |  |  |  |
|  | Totaalprijs incl korting: | € 249,25 | (Netto) |

Kleine materialen voor het ET deel zoals,Vult kabel 3-2.5,VD draad,lassen,schroeven,2 wandc.dozen met RA e.d. alsook dit soort materialen voor het IT deel worden door de organiserende school geleverd.

Water en ET worden niet aangesloten.