Materialen installatietechniek

Regionale Skills Best Men 2007

CV-beugel:

Voormontage:

Montagebeugel CV-ketel met

- koppeling 15 mm. knel voor drinkwaterleiding

- Opmerking: De inlaatcombinatie is in cv-ketel opgenomen

-    Koppeling 12 mm. knel voor warmwaterleiding

Als voormontage is de CV-montagebeugel en de wastafel opgenomen, omdat toestelmontage niet in het examenprogramma zit en de kandidaten nu 2 vaste punten hebben om vanuit te werken.

De kandidaten moeten wel zelf de mengkraan, sifon enz. monteren

Sanitair:

Voormontage:

Wastafel

Wastafelmontage set/beugels of gelijkwaardig

Opplakken van de aquariumposter 2 x 1 meter

Opdracht:

S-sifon PP 32 of 40 mm.

1 lengte buis PP 40 mm

6 beugels (compleet) 40 mm.

2 zadels 40 mm.

1 Plugbekersifon met vloerbuis.

1 Zadel 32 mm.

3 bochten PP 40 mm. 45 graden mof/spie

1 Inzetverloop PP 40 x 32 mm.

1 PP bocht 40 mm. 45 graden 2x mof

2 PP  T-stuk 50 x 40 x 50 mm. 45 graden of  2 T-stuk 50 mm 45 graden met 2 inzetverloopringen 50 x 40 mm.

1 PP inzetverloop 50 x 40 mm.

1 PP bocht 50 mm. 90 graden 2x mof

2 PE lasbochten 40 mm. 90 graden

1/2 lengte PE buis 40 mm.

1 Schuifafsluiter 40 mm.

2 steekmoffen 40 mm.

5 beugels 50 mm.

1 lengte PP 50 mm.

Opmerking:

De 2 PE 40 mm. lasbochten  van 90 graden (voor en na de schuifafsluiter) worden door de kandidaten aan de PE buis gelast.

De bovenkant van de verticale PE buis van 40 mm. komt gelijk met de onderkant de simulatieposter van het aquarium.

Tip:

De schuifafsluiter 40 mm. is ook bij tuincentra (o.a.Intratuin voor 5,95 euro, zie foto) te koop.

Een schuifafsluiter van PVC aansluiten met de 2 PP steekmoffen van 40 mm.

Water:

Opmerking:

Men is vrij in de keuze van de verbindingsmethode.

Deze materiaallijst is gebaseerd op solderen.

Opdracht:

1 T-stuk 15 mm.

1 T-stuk 15 x 12 x 15 mm

1 Knie 15 mm.

1Sok 15 mm.

1 lengte 15 mm. koperen buis

1 lengte 12 mm. koper

10 beugels 15 mm.

6 beugels 12 mm

1Wastafelmengkraan

2 muurplaten 3/8” x 12 mm.

2 hoekstopkranen 3/8”

1 knie 12 mm.

1 Sok 12 mm.

1Muurplaat 15 mm. x 1/2"

1/2’’ vulkraan met beluchter en slangwartel

Pakkingmateriaal b.v. teflontape

Materiaallijst elektrotechniek (

1 groepenkast met 2 stuks aardlekautomaten.(wordt geleverd door Hager Tehalit)

1 serie schakelaar opb met montageplaat.

2 stuks WD TL armaturen 18watt duo.(worden geleverd door Ormatu)

1 TLD 18-840.(worden geleverd door Ormatu)

1 TLD 18-54. idem

1 TLD 18-174-T8.idem

1 TLD 18-827.idem

4 kabeldozen met 16 wartels PG 16.

30 5 voudige lassen.

2 m. van Geel/Tehalit goot met ophangbeugels en doosbevestigingen.(wordt geleverd door Hager Tehalit)

2 enkelvoudige wandcontactdozen RA opb. WD.

1 combinatie RA WD.opb.

1 bulley armatuur.

Vult kabel 3-25,4-2.5 en 5-2.5.

Kabelbeugels voor idem.

19mm buis grijs als mantelbuis.

1 aansluitsnoer 3-1 met steker ra.(voor testen).

Schroeven,boutjes,moertjes M4.

Zie lijst van Jack Maas met bestelnummers van de door hem gebruikte materialen,dit is uiteraard vrijblijvend. (zie ook foto)

Regionale Skills Best Men Award 2007 ET

3173804 PIPE POLFX KLMBLK 16CR DS300

3 x 0540229 NIKO BODEMDEEL 1XM20 HYDRO55

1 x 0540252 NIKO BODEMDL 2V 1XM20 HYDRO55

3 x 0540146 NIKO WANDCONTDS RA KD HYDRO55

1 x 0540021 NIKO SCHAKELAAR WISSEL HYDRO55

1 x 0540047 NIKO SCHAKELAAR SERIE HYDRO55

1 x 1980085 CW TSTCONTST 216BS6 IP44

1 x 0548339 CORD KABELARM 494 3-STD R

2 x 1458942 ATT KABELDOOS AK2-S/GZ IP40

2 x 1459478 ATT BLINDDEKSEL AK2 IP40

3 x 1459528 ATT SCHUIFINVOER KBS 16 MM

2 x 1459619 ATT BLINDSCHUIF

2 x 6929566 DONN XMVK 3X1,5MM2 GRS RO100

1 x 6929582 DONN XMVK 4X1,5MM2 GRS RO100

0.3x 0505586 WAGO LASKLEM V 5 ADERS DS100

10 x 2791218 PH NORMAALLAMP MAT40WP2 SE2

10 x 2484939 CORD SCHRKOGEL 60W PMMA

1 x 2465649 HOUTDRAADB 8X30MM VERZ DS200

3 x 0409003 WAV PVC ET BUIS 5/8 CR LG4