Beschrijving ET deel opdracht finale Skills Best Men 2008.

Lokatie: het dagverblijf voor de trainers van het dolfinarium in het dierenpark.

Aan de achterzijde van de ruimte is het dolfijnenbassin te zien.

Dit wordt aangelicht door LED armaturen die achter de kabelrail gemonteerd zijn.

De kabelrail is aan de kopkant gemonteerd en in het midden gesteund.

Op de kabelrail worden 2 stuks kabeldozen gemonteerd,waarvan een stuks een deksel heeft met een contactdoos t.b.v. de ledverlichting.

Verder is er een verdeelinrichting met 3 aardlekautomaten,waarvan 1 reserve.

Een plintgootsysteem met contactdozen voor 230 volt en telefoon.

De plintgoot is voorzien van 3 kanalen,dus geschikt voor data en 230 volt kabels.

Er is een wandcontactdoos voor de vloerverwarming,vanuit de plintgoot en voor de boijler.

De plintgoot mag doorlopen tot in de badkamer,het dient dan alleen als omhulling voor de kabels.

Deze worden in de lasdoos op de plintgoot gesplitst in 2 kabels die naar de wandcontactdozen gelegd worden.

In de verblijfsruimte is er een lichtpunt dat met een serieschakelaar bediend wordt.

Het andere deel van de serieschakelaar is bedoeld voor de ledverlichting,die in de contactdoos op de kabeldoos van de kabelrail aangesloten zit.

Deze contactdoos is dus geschakeld.

Er is in de badruimte een lichtpunt aan de wand boven het inbouwtoilet hetgeen geschakeld wordt door een schakelaar naast het inbouwtoilet.

Boven de wastafel is een lichtpunt boven de spiegel en een combinatie wandc.doos/schakelaar naast de spiegel.

Onder de wastafel is het centrale aardpunt,vanwaar beschermingsleidingen lopen in  buis van 16mm naar aardmat en waterleidingen.

De aardmat komt onder de vloerverwarming te liggen.

De douchegoot is van kunststof en hoeft niet geaard te worden,de kabelrail komt boven het nog te monteren systeemplafond en is dus niet bereikbaar en hoeft niet geaard te worden.(zone 3).

Groep 1:

LED verlichting en lichtpunten en contactdoos in badruimte.

Groep 2:

Plintgootsysteem, vloerverwarming en boijler.

Materiaallijst:

1 Hager kabelbaan,uitschuifbaar met montagebeugels.

2 kabeldozen Attema met beugels voor op kabelbaan waarvan 1 stuks met contactdoos op deksel.

LED verlichting Philips.

1 groepenkast Hager met 3 stuks aardlekautomaat 16 amp,waarvan 1 reseerve.

6 m. Tehalit plintgoot SL200 van 70 bij 20,zilvergrijs.

2 stuks contactdozen tweevoudig Tehalit SL200

1 stuks idem voor telefoon/data.

2 eindstukken links en rechts voor idem.

1 binnenbocht voor idem.

2 verbindingstukken.

3 aftakunits voor idem t.b.v.kabelgootje en kabels voor wandcontactdozen2

2 m. kabelgoot voor vult 3-2.5

2 enkelvoudige wandc.doos WD opbouw.

1 combinatie WD opbouw.

1 schakelaar WD opbouw

1 serie schakelaar WD opbouw.

1 testsnoer aan groepenkast gemonteerd.

1 kabeldoos met 3 wartels PG 16.

1 wandarmatuur met kokerglas met lamp

2 wandarmaturen rond met lamp

1 rechthoekige lasdoos als centraal aardpunt.

1 aardingsmatje.(rol)

1 aardrail voor in lasdoos.

1 aardklem voor op aardmat.

2 aardklemmen voor op waterleiding 15 mm.

5 m. datakabel t.b.v. telefoon.

VD draad 2.5 mm groen/geel

Vult kabel 3-2.5

Vult kabel 4-2.5

Buis 16mm grijs.

Buis 19 mm grijs.

Mepac beugels 16/19mm

Lassen

Wartels PG 16

Tape