Materiaallijst Landelijke Skills Best Men 2008 Installatietechniek

Versie 25-2-08

Voormontage

De kandidaten worden bij de montage van de toestellen zoals: Dummy Remeha, frame wandcloset en wastafel geassisteerd door dhr. Kees v.d. Klundert.

Sanitair

1	Stalen wandmontage element inclusief reservoir

1	Grohe afbouwplaat met gaten t.b.v. wandcloset

1 	Wandcloset met montage materiaal

1 	Closetzitting met deksel

1	Wastafel

1	Wastafelmontageset voor houtenwand 18mm

1 		Wastafelplug met bekersifon en vloerbuis

1 	Spiegel met 4 spiegelklemmen 2 vast en 2 verend

1 	Planchet met bevestigingsmateriaal

1 	RVS douchegoot met zijuitgang

Leidingmateriaal: PP

1 	Meter buis 110 mm.

1 	Lengte buis 75 mm.

1/2	Lengte buis 50 mm.

1	Meter buis 40 mm.

1	Buissifon 40 mm

1	Dubbele mof 110 mm. met rubber manchet

1 	Beugel 110 mm. compleet

2	Beugels 40 mm. compleet

3	Beugels 50 mm. compleet

3	Beugels 75 mm. compleet

2 	Zadels 40 mm

2 	T-stuk 75 x 50 x 75 mm. 45 graden 3 x mof

1 	Inzet verloop 75 x 50 mm excentrisch.

2 	Inzet verloop 50 x 40 mm

1 	Overgangsmanchet 40 x 32 mm

1 	Dubbele mof 50 mm.

1 	Bocht 50 mm. 45 graden 2 x mof

1 	Bocht 50 mm. 90 graden 2 x mof

1 	Bocht 50 mm. 45 graden mof/spie

2 	Bocht 40 mm. 45 graden mof/spie

Watertechniek

Fittingen zijn uitgevoerd met knelkoppelingen

1	Remeha dummy met montagebeugel

2 1/2	Lengte 15 mm koperen buis

2 1/2	Lengte 12 mm koperen buis

Beugels 15 mm

Beugels 12 mm

1 	Stopkraan met aftapkraan 15 mm

1	Inlaatcombinatie

1 	Thermostatische douchemengkraan compleet met S-koppelingen en rozetten

1 	Handdouche met doucheslang, glijstangcombinatie en bevestigingsmateriaal

1 	Wastafelmengkraan

2 	Hoekstopkraan 3/8”

1 	T-stuk 15

1 	T-stuk 15x12x15

2 	T-stuk 15x12x12

1	T-stuk 15 x 15 x ½”binnen

1	T-stuk 12 x 12 x 3/8”

2	Aftapkraan 3/8”

2 	Muurplaat 12 mm knel x 1/2” t.b.v. douchemengkraan

2 	Messing verloop ½” x 3/8 “

1 	Messing verloop ½” x ¼”

2	Muurplaat 3/8” x 12 mm

2 	Rechte koppeling 15 mm

2 	Rechte koppeling 12 mm

2 	Knie 15

2 	Knie 12

1 	Verloopknie ½” binnendraad x 12 mm

1 	Aftapkraan ¼”

Verwarmingstechniek

Alle fittingen zijn uitgevoerd met knelverbingen

1	Plaatradiator met consoles

½	Lengte 22 mm dunwandige stalen buis

2 	Lengte 15 mm dunwandige stalen buis

2 	Dubbele cv-beugel 22 mm met toebehoren

4 	Dubbele cv-beugel 15 mm met toebehoren

2 	T-stuk 22 x 15 x 15 mm.

2 	T-stuk 15 x 15 x 1/2” binnendraad

2 	Knie 15 mm.

2	Rechte koppeling 15 mm.

3 	Ontluchter ½”

1 	Thermostatische radiatorkraan ½” haaks verkeerd

1 	Haakse radiatorkoppeling ½” x 15 mm

2 	Aftapkraan ½”*

1 	Stop ½”*

2	Knelset 15 mm. t.b.v. radiatoraansluiting*

1 	rechte koppeling ½” buitendraad x 15

2	Knie ½” buitendraad x 15

1	Knie 15 mm. met aftap

2 	Knie 15 mm. met ontluchter

1	Vloerverwarming regelunit badkamer 1 groep

30 meter	Rol PE diffussiedicht kunststofbuis (16 x 2 mm.)

1	Randisolatie,  Breedte 120 mm., Dikte 5 mm.

1		Pakket isolatieplaten vloerverwarming met noppen

2	Koppeling ¾” binnendraad 16 x 2 mm. euroconus

Gezamenlijk

100	houtdraadbouten M8 x 45 mm.

20 	rollen teflontape

1 	knot hennep

4 	bussen fitterkit

50 	poetsdoeken

7	potjes vaseline

300 	sluitringen 24 x 6 mm.

300 	verzonken kruiskophoutschroeven 3,5 x 25 mm.

300 	verzonken kruiskophoutschroeven 4 x 40 mm.