Skills Best Men finale in Ahoy 2008.

Versie 25 februari 2007

Omschrijving IT installatie

Verwarming

De verwarming van het dagverblijf voor de trainers in het dolfinarium is aangesloten op de centrale verwarming van het dierenpark.

De aanvoer- en retourleiding komen met 22 mm. dunwandige stalen leidingen door de zijwand het dagverblijf binnen. De installatie is uitgevoerd volgens het tweepijpsysteem met onderverdeling.

Het dagverblijf wordt verwarmd door een plaatradiator, die met consoles tegen de achterwand van de verblijfsruimte is gemonteerd en met 15 mm. leidingen is aangesloten.

De plaatradiator wordt voorzien van een ½” thermostatische radiatorkraan, een radiatorkoppeling, een ontluchter en een aftapkraan.

De badruimte voor de trainers wordt verwarmd door vloerverwarming.

De vloerverwarming regelunit wordt tegen de achterwand van de badruimte gemonteerd en aangesloten  met 15 mm. stalen buis.

De diffusiedichte kunststofbuis wordt op isolatieplaten met noppen in een slakkenhuispatroon gelegd en aangesloten op de regelunit.

Tussen de afscheiding van de badruimte en de isolatieplaten wordt randisolatie aangebracht.

Sanitair en Water

De sanitaire installatie in de badruimte van de trainers bestaat uit een wandcloset, een  wastafelcombinatie en een douche gelegenheid.

De koperen drinkwaterleiding komt in de badruimte tegen de achterwand uit de vloer met een diameter van 15 mm. en is afzonderlijk afsluitbaar en af te tappen.

De koperen waterleiding voedt d.m.v. een T-stuk de toestellen in de badruimte en het warmwatertoestel.

Voor het warmwatertoestel (boiler) wordt in de 15 mm. koperen koud waterleiding een inlaatcombinatie gemonteerd.

De warmwaterleiding wordt met een 15 mm. koperen leiding op de boiler aangesloten

Onder de inlaatcombinatie wordt een sifon met een diameter van 40 mm. gemonteerd.

Deze sifon wordt met een 50 mm. aansluitleiding d.m.v. een T-stuk op een afvoerleiding van  75 mm. aangesloten, die door de achterwand de badruimte verlaat.

De 110 mm PP afvoerleiding van het wandcloset is een afzonderlijk afvoerleiding en verlaat de badruimte eveneens door de achterwand.

Het wandcloset wordt tegen de zijwand in de badruimte gemonteerd op een stalenframe compleet met reservoir, closetzitting en bediening.

Het reservoir wordt aangesloten met een koperen leiding van 12 mm.

De wastafelcombinatie is tegen de zijwand van de badruimte gemonteerd en bestaat uit een wastafel met spiegel en planchet

Op de wastafel wordt een wastafelmengkraan gemonteerd, die wordt aangesloten op 2 hoekstopkranen voor koud- en warmwater.

De hoekstopkranen worden aangesloten met koperen leidingen van 12 mm.

De plugbekersifon onder de wastafel wordt met een vloerbuis op een verzamelleiding van 75 mm. aangesloten.

De douchegoot wordt tegen de zijwand in de badruimte geplaats en wordt met een aansluitleiding van 50 mm. aangesloten.

De douche wordt voorzien van een thermostatische douchemengkraan met 12 mm. toevoerleidingen voor koud- en warmwater.

Boven de douchemengkraan  wordt een handdouche met doucheslang op een glijstang gemonteerd .