Materialenlijst Installatietechniek

Regionale voorronde Skills Best Men 2008

Voormontage:

Voorgemonteerd worden volgens de maten op de tekening:

1.	Een boiler/dummy of montagebeugel

2.	De uitstortgootsteen met achterplaat 500 x 200 mm

+/- 35 mm dik; bijv. 2 multiplexplaten van 18 mm

3.	De dubbele muurplaten voor de douchemengkraan

Dit hebben we gedaan, omdat toestelmontage niet in het examenprogramma is opgenomen en de kandidaten nu 3 vaste punten hebben om vanuit te werken. De kandidaten moeten wel zelf de douchemengkraan, sifon, tapkraan enz. monteren.

Montagebeugel boiler of boiler of dummy wordt op 110 mm. boven de vloer gemonteerd en is voorzien van:

-	koppeling 15 mm. knel voor drinkwaterleiding/inlaatcombinatie

-    	koppeling 12 mm. knel voor warmwaterleiding

Sanitair:

Voormontage:

Plaatstalen uitstortgootsteen

Opdracht:

- 1 meter PP 75 mm.

- 1 lengte buis PP 50 mm.

- 1/2 lengte buis PP 40 mm.

- 2 beugels (compleet) 75 mm.

- 5 beugels (compleet) 50 mm.

- 3 beugels (compleet) 40 mm.

- 1 T-stuk PP 75 x 40 x 75 mm. 45 graden of

1 T-stuk PP 75 mm 45 graden met inzetverloopring 75 x 40.

- 1 PP inzetverloop 75 x 50 mm.

- 1 T-stuk PP 50 x 40 x 50 mm. 45 graden

of T-stuk PP 50 mm 45 graden met inzetverloopring 50 x 40 mm.

- 1 PP bocht 50 mm. 90 graden 2x mof

- 2 PP bochten 50 mm. 45 graden 2 x mof

- 2 PP bochten 40 mm. 45 graden mof/spie

- 1 PP bocht 40 mm. 45 graden 2x mof

- 2 PP steekmof 40 mm.

- 1 PP steekmof 50 mm.

- 1 douchegoot 700 mm. of gelijkwaardige douchedrain

- 1 simplex plug 5/4“ t.b.v. uitstortgootsteen

- 1 kunststof bekersifon 32 mm met vloerbuis

- 1 kunststof buissifon 32

- 2 rubber inzetverloop 40 x 32 mm. (overgangringen)

Aansluiting op inlaatcombinatie aanpassen aan uitvoering inlaatcombinatie

De douchegoot wordt centraal aangeleverd.

Water:

Voormontage:

Boiler of dummy of montagebeugel boiler

Dubbele muurplaten t.b.v. douchemengkraan

Opmerking:

Men is vrij in de keuze van de verbindingsmethode. (Solderen, knellen of persen). Deze materiaallijst is gebaseerd op solderen.

Opdracht:

- 1 meter koper 22 mm.

- 1 lengte 15 mm. koperen buis

- 1,5  lengte 12 mm. koperen buis

- 1 T-stuk 22 x 15 x15 mm.

- 1 T-stuk 15 x 15 x 12 mm.

- 1 T-stuk 12 x 12 x 3/8“ of 12 x 3/8“ x 12

- 1 muurplaat 15 mm. x 1/2"

- 1 inlaatcombinatie ½” met knelverbinding 15 mm. en/of aansluitwartel op boiler

- 1 aftapkraan 3/8“

- 1 knie 15 mm.

- 1 sok 15 mm.

- 2 beugels 22 mm.

- 7 beugels 15 mm.

- 10 beugels 12 mm

- 2 muurplaten 3/8” x 12 mm. of dubbele muurplaatbeugel h.o.h 120 mm of 150 mm t.b.v. douchemengkraan.

- 2 knie 12 mm.

- 1 sok 12 mm.

- 1 tapkraan ½” voor wandmontage

- 1 douchemengkraan compleet met douchekop, flexibele slang, glijstang of vaste beugel en bevestigingsmateriaal

- pakkingmateriaal bijv. teflontape

- indien van toepassing schuurlinnen, soldeervloeimiddel en soldeertin

Algemeen:

Bevestigingsmateriaal t.b.v. toestellen, beugels en muurplaten zoals schroeven en houtdraadbouten.

Zie ook lijst van proefopstelling met bestelnummers door Jack Maas.

(deze lijst wordt per mail nagestuurd; staat dus niet op cd-rom!)